SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Pořízení technologií do začínajícího podniku LUCKY INVEST s.r.o. – část 1 – Olepovačka hran“

| Olepovačka hran |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Nástroje u předfrézovacího agregátu, multifunkčního agregátu a rolovacího agregátu | Osazení diamantovými nástroji |  |
| Levostranné řešení stroje (materiál zajíždí do stroje při čelním pohledu, tj. ze strany od pásu, zleva doprava) | Ano |  |
| Tloušťka hrany | min. 0,4 – 8,0 mm |  |
| Maximální tloušťka olepovaného dílce | 60 mm |  |
| Minimální šířka dílce | 60 mm |  |
| Minimální délka dílce | 160 mm |  |
| Motorické vstupní pravítku na lineárním vedení s možnosti ovládání z panelu stroje | Minimální délka 1350 mm |  |
| Předfrézovací jednotka | 2 DIA nástroje maximální ɸ 70 mm× minimálně 64 mm výška |  |
| Otáčky předfrézu a výkon | 2×2,0 kW otáčky až 12000 ot/min |  |
| Rychlost posuvu dílce | 10 – 18 m/min |  |
| Přítlak dílce shora zajištěn dvojitým přítlakem pomocí přítlačných kol | ano |  |
| Synchronizovaný posuv hrany a dílce | ano |  |
| Nanášení lepidla – druh lepidla Vrchní plnění lepidla bez přepalování | EVA, PUR standardně patrony a granulát Minimálně na 1,5 kg |  |
| Možnosti změn barvy nanášení lepidla s výměnou do 4 minut. | Ano |  |
| Univerzální systém nanášení lepidla s výměnou do 4 minut. | ano |  |
| systém nanášení lepidla EVA a PUR s výměnou a provozem lepení do 15 minut. | ano |  |
| Doba nahřátí lepidla, připravenost stroje po prvním zapnutí | max. do 4 min. |  |
| Multifunkční frézovací agregát | S plně automatickým víceúčelovým nástrojem, 6 servomotorů, změna nástroje motorická viz popis |  |
| Výsuvná podpěra na dílce uložená v základně stroje | Výsuv 720 mm |  |
| Rožkovací jednotka | S automatickým revolverovým systémem 6 motorických serv, změna nástroje motorická viz popis. Výška opracování 60 mm |  |
| Cidliny plošné | s pneumatickým ofukem u obou agregátů, s pneumatickým odskokem a přískokem |  |
| Profilové cidliny | 6 motorických serv, změna nástroje motorická viz popis včetně ofuku |  |
| Kartáčovací jednotka | ANO |  |
| Ostřikovací jednotka na vstupu, výstupu a ostřik čelní hrany | ANO |  |
| Monitor stroje s dotykovým ovládáním | 18,5 palců |  |
| Korekce nástroje pro horizontální a vertikální posun nástroje a automatický převod do aktuálních hodnot os v pozadí | Ano |  |
| Provádění různých operací současně | ANO |  |
| Přítlačná zóna | 1+2 válec |  |
| Kapování | 2 motory + dvojitého kruhového vedení na kalených tyčích |  |
| Automatické mazání transportního řetězu | ANO |  |
| Hmotnost stroje | Min. 2150 kg |  |