SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k výběrovém řízení s názvem:

„Rozšíření výzkumných a vývojových kapacit ve společnosti Dinel, s.r.o. – část 5 – CNC prototypová frézka na PCB“

| CNC prototypová frézka na PCB |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Provedení zařízení | stolní |  |
| Maximální otáčky vřetena | ≥ 60000 ot/min |  |
| Maximální velikost DPS | ≥ 240 x 270 mm |  |
| Výměna nástrojů | automatická |  |
| Počet pozic pro automatickou výměnu nástrojů | ≥ 15 pozic |  |
| Mechanické rozlišení | ≤ 3,2 µm |  |
| Minimální velikost spoje na DPS | ≤ 0,1 mm |  |
| Minimální velikost mezery na DPS | ≤ 0,1 mm |  |
| Minimální velikost nástroje | ≤ 0,1 mm |  |
| Rychlost vrtání | ≥100 děr/min |  |
| Software pro zpracování Gerber a vrtacích dat | ANO |  |
| Systém pro rozpoznávání fiduciálních značek | ANO |  |
| Napájecí napětí | 230V |  |
| Příslušenství |
| Velikost stopky nástrojů | 1/8“ |  |
| Ochranný rám proti hluku a nečistotám | ANO |  |
| Sada různých vrtáků a fréz | Počet vrtáků v sadě | ≥ 50 |  |
|  | Počet v fréz | ≥ 25 |  |
| Karbidový vrták, | Průměr 0,3 mm | ≥ 10 |  |
|  | Průměr 0,4 mm | ≥ 10 |  |
|  | Průměr 0,5 mm | ≥ 10 |  |
| Rychlořezná fréza ze slinutého karbidu s hrotem o průměru 0,5 mm | ≥ 20 |  |
| Zařízení pro odsávání nečistot | ANO |  |
| Zdroj stlačeného zvuku | ANO |  |