Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Kipo - spol. s.r.o. – část 1 – Portálová frézka“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité portálové frézky, blíže specifikované níže.

| Portálová frézka |
| --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| CNC řídící systém | V českém jazyce | ANO/NE |  |
| Litinová struktura | ANO | ANO/NE |  |
| Kluzné valivé provedení os | ANO | ANO/NE |  |
| Upínací plocha stolu | min. 3 000 x 8 000 mm | ANO/NE |  |
| Nosnost upínacího stolu | min. 6 000 kg/m2 | ANO/NE |  |
| Pojezd v ose X | min. 8 000 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd v ose Y | min. 3 500 mm | ANO/NE |  |
| Pojezd v ose Z | min. 1 500 mm | ANO/NE |  |
| Průchodnost mezi stojany | min. 3 500 mm | ANO/NE |  |
| Průchodnost mezi stolem a příčníkem | min. 2 000 mm | ANO/NE |  |
| Možnost automatické výměny vřetenových hlav | ANO | ANO/NE |  |
| Rychloposuv v osách X/Y/Z | Min. 12 m/min | ANO/NE |  |
| Vysokotlaké chlazení nástrojů středem vřetena, tlak | min. 30 bar | ANO/NE |  |
| Automatická výměna nástrojů, počet míst | min. 40 | ANO/NE |  |
| Dopravník třísek | ANO | ANO/NE |  |
| Výkon hlavního pohonu vřetena | Min. 35 kW | ANO/NE |  |
| Dálková diagnostika | ANO | ANO/NE |  |
| Výměnná vřetenová hlava | 4. a 5. osa | ANO/NE |  |
| Otáčky vřetenové hlavy | min. 6 000 ot/min | ANO/NE |  |
| Krouticí moment vřetenové hlavy | min. 1 000 Nm | ANO/NE |  |
| Zaškolení | 2 osoby + 2 dny | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele