Specifikace předmětu plnění

„Technologické vybavení společnosti AKCIOVÝ PIVOVAR DALEŠICE, a.s. - Část 1 – Ležácký pivní tank včetně příslušenství“

6 kusů

- design:

- ležatý, válcovitý, spád směrem k výpusti

- tlak: min. 1,5 bar

- objem: čistý 45 hl piva

- materiál: nerezová ocel AISI 304

- izolace: nenasákavá, omyvatelná

- ekvivalent tepelného odporu: 100 mm minerální vata

- vnější leštěné nerezové opláštění

- chlazení tanků:

- napojení rozvodů chladícího media na každý jednotlivý tank, regulační klapka chlazení a indikátor průtoku s rotorem v nerezovém provedení u každého jednotlivého tanku

- všechny tanky budou napojeny na chladící okruh

- kapacita chlazení:

- zchlazení celého objemu každého jednotlivého tanku ze 4 °C na 2° C nejpozději za 24 hodin při teplotě chladícího média 1°C

- příslušenství:

- duplikátor pro chlazení – propojené s okruhem hl. média

- sanitační koule rotační

- vstup/výstup DN50

- podtlakový a přetlakový pojistný ventil

- průlez v čele tanku

- manometr + hradící zařízení (v cestě CIP)

- vzorkovací ventil – sanitovatelný, navařený

- teploměr

- přepojovací panel:

- přemístit a znovu napojit stávající přepojovací panel, případně dodat nový

- Tanky musí být plně sanitovatelné z centrální CIP.

- Možnost kontinuálního měření teploty a možnosti manuální regulace chlazení piva v tancích.