SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem

„Digitální transformace v podniku Austin Detonator s.r.o. – 3. etapa - Část 1 – MES – bezpečnostní prvek – ESD tester“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky.

Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, tj. minimální technické parametry, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. V případě, že dodavatel nabídne předmět plnění, který nebude splňovat kteroukoliv z technických podmínek, bude vyloučen z výběrového řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne v zaškrtávacím políčku hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že účastník uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že účastník uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak prostřednictvím vyplňovacích formulářů Word uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“, má se zato, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Účastník vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu plnění, existuje-li. Vyplnění těchto druhů a typů plnění je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Účastník taktéž vyplní obchodní název nebo obchodní označení nabízeného stroje do pravého sloupce v prvním řádku tabulky.

| MES – bezpečnostní prvek – ESD tester |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……………. (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Hardware |
| ESD tester s čtečkou čipových karet zaměstnanců (15 ks) |  |  |  |
| Nabídka obsahuje přesnou specifikaci nabízeného zařízení, která umožňuje vyhodnocení požadovaných vlastností | ANO | ANO / NE |  |
| Připojení do LAN pomocí ethernetu | ANO | ANO/NE |  |
| Konfigurace přímo na jednotce nebo vzdáleně přes webové rozhraní | ANO | ANO / NE |  |
| Napájecí zdroj | ANO | ANO / NE |  |
| Možnost sběru naměřených dat do MES systému, minimálně ID čipové karty, výsledek testu | ANO | ANO / NE |  |
| Připojovací konektory: CAL (calibration socket), Shoe left and right (sockety pro chodidlové elektrody), Relay (výstup pro otevírání dveří), USB1 / USB2 (USB porty), LAN (ehternet interface, PWR (napájení) | ANO | ANO / NE |  |
| Limity pro testovací napětí: 100V / 50V / 30V DC | ANO | ANO / NE |  |
| Horní limity pro zápěstí / oblek: rozsah měření 5MΩ , 35MΩ, 100MΩ, 1 GΩ | ANO | ANO / NE |  |
| Horní limity pro chodidla (jedna bota): rozsah měření 10MΩ, 20MΩ, 35MΩ, 70MΩ, 100MΩ | ANO | ANO / NE |  |
| Horní limity pro chodidla (v sérii): rozsah měření 40MΩ, 70MΩ, 140MΩ, 200MΩ | ANO | ANO / NE |  |
| Dolní limity pro zápěstí/oblek: rozsah měření 750kΩ, vypnuto | ANO | ANO / NE |  |
| Dolní limity pro chodidla: rozsah měření 100kΩ, vypnuto | ANO | ANO / NE |  |
| Support a komunikace v jazycích čeština a angličtina | ANO | ANO / NE |  |
| Specifikace čtečky čipových karet: schopnost číst frekvence 125 KHz (nynější frekvence zaměstnaneckých karet) a 13,56 MHz (možný budoucí přechod na vyšší frekvence našich zaměstnaneckých karet) karty EM4102 125 kHz a Mifare Desfire 4K 13,56MHz | ANO | ANO / NE |  |
| ESD obsahuje v příslušenství: elektroda/deska pro testování obuvi, světelná (červené / zelené světlo) a zvuková signalizace, kalibrační jednotka, držák na stěnu | ANO | ANO / NE |  |
| ESD splňuje normy DIN EN 61340-5-1 a ANSI ESD S20.20 | ANO | ANO / NE |  |
| výsledek testu je signalizován vizuálně a akusticky – pozitivní nebo negativní výsledek je indikován změnou barvy „zelená/červená“ a naměřenými hodnotami | ANO | ANO / NE |  |
| měření provádět prostřednictvím senzorových tlačítek (pouze dotykem) | ANO | ANO / NE |  |
| Je vyžadován kalibrační certifikát | ANO | ANO / NE |  |
| Záruka |
| 2 roky | ANO | ANO / NE |  |

Uvedené případné odkazy na obchodní názvy jsou použity pro přiblížení požadovaného standardu, jelikož zadavatel není schopen stanovit technické podmínky dostatečně přesně nebo srozumitelně a zadavatel u každého jednotlivého odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)