Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Energetické úpravy ve společnosti STAVOS Brno, a.s."

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého kompaktního úhlového obráběcího CNC stroje na výrobu oken, blíže specifikovaného níže.

| Kompaktní úhlový obráběcí CNC stoj |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Čepovací jednotka |  |
| Délka hřídele | Min. 320 mm | ANO / NE |  |
| Průměr hřídele | 50 mm | ANO / NE |  |
| Počet hřídelí | Min. 1 ks | ANO / NE |  |
| Otáčky hřídelí | ot./min 3200 | ANO / NE |  |
| Čepování pod úhlem | Min. +/- 45° | ANO / NE |  |
| Průměr nástroje | Min. 320 mm | ANO / NE |  |
| Elektronické pravítko pro nastavení délky dílců | ANO | ANO / NE |  |
| Práce se 2 díly současně | ANO | ANO / NE |  |
| Pneumatické uzávěry odsávacích hrdel - řízené dle pracovního cyklu | ANO | ANO / NE |  |
| Zkracovací pila |
| Zkracovací pila s elektronickou kontrolou | ANO | ANO / NE |  |
| Výška řezu | Min. 115 mm | ANO / NE |  |
| Profilovací jednotka |  |
| Délka hřídele | Min. 320 mm | ANO / NE |  |
| Průměr hřídele | 50 mm | ANO / NE |  |
| Počet hřídelí | Min. 1 ks | ANO / NE |  |
| Otáčky hřídelí | ot./min 6000 | ANO / NE |  |
| Průměr nástroje | Min. 220 mm | ANO / NE |  |
| Jednotka odřezání zasklívací lišty | ANO | ANO / NE |  |
| Motorizovaný dopravník pro návrat dílce | ANO | ANO / NE |  |
| Pneumatické uzávěry odsávacích hrdel | ANO | ANO / NE |  |
| Ovládací panel stroje |  |
| Barevný ovládací panel | ANO | ANO / NE |  |
| Kompletní ovládací prostředí v jazyce CZ | ANO | ANO / NE |  |
| Vzdálené ON-LINE připojení stroje přes internetové připojení | ANO | ANO / NE |  |
| Nástrojová vybavenost |  |
| Součástí stroje je nástrojová sestava pro výrobu oken a dveří | ANO | ANO / NE |  |
| Nástroje pro okna Dřevo IV78 a IV92 (vhodné pro okapnice typu SPREE) | ANO | ANO / NE |  |
| Nástroje pro okna Dřevo-hliník 78 a 92 (vhodné pro pláštění typu ALURON SF) | ANO | ANO / NE |  |
| Nástroje pro vchodové dveře Dřevo a Dřevo-hliník 78 a 92 | ANO | ANO / NE |  |
| Nulový průměr čepovacích nástrojů | 320 mm | ANO / NE |  |
| Nulový průměr profilovacích nástrojů | 130 mm | ANO / NE |  |
| Zařízení umožňuje výrobu těchto typů oken a dveří - viz obrázek č. 1 Typy oken a dveří | ANO | ANO / NE |  |
| Tvorba výrobních zakázek |
| Program pro tvorbu výrobních zakázek v kancelářském PC _Windows | ANO | ANO / NE |  |
| Kompatibilní přenos dat do strojního zařízení | ANO | ANO / NE |  |
| Tvorba nabídek, cenových kalkulací a přehledů spotřeby materiálů | ANO | ANO / NE |  |
| Tvorba výrobních příkazů a import výrobních dat do stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Plná licence dodaného softwaru bez časového omezení | ANO | ANO / NE |  |

Obrázek 1 Typy oken a dveří

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele