Příloha  - Standard_přístrojů

###### DDC Regulátor

Volně programovatelná podstatnice,

Operační systém linux,

DDC regulátor, MMI, Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, LCD 3x16 znaků, Merbon IDE

Podstanice obsahuje webový server pro vzdálený přístup a ovládání

Instalace na DIN lištu

MPC5200, 400 MHz, 760 MIPS, 128 MB RAM, 64 MB Flash, 128kB NVRAM FRAM

IP20

###### Kombinovaný modul

Kombinovaný modul - 8AI, 6AO, 8DI, 8DO, protokol Modbus

Propojen s DDC reg. po RS485.

Kompaktní I/O modul je mikroprocesorem řízený komunikativní modul se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Modul komunikuje po sběrnici RS485 protokolem Modbus RTU.

- Analogové vstupy

8x 0-10 V ss, Pt 1000, odpor 0..1600 Ohm, 0...5000 Ohm, možnost připojení odporu 125 Ohm pro měření proudů 0(4)...20 mA rozlišení 16 bit

(Ostatní rozsahy např Pt100, Ni1000,… lze přepočítat ze vstupu pomocí předdefinované transformace v software procesní stanice)

- Analogové výstupy

6x 0-10 V ss

2x společná svorka AOGND

galvanicky oddělené 1 kV

rozlišení 10 bit

výstupní odpor < 16 Ohm

Zatížení analogových výstupů

min. 10k, max. proud 50mA,

výstupy jsou zkratuvzdorné – omezení na 80 mA

- Digitální vstupy

8x 24V st/ss – je třeba na ně přivést napětí, např. ze svorek 1 a 2, vstupní proud 4 mA

log. 0 ... U < 8 V ss/st

log. 1 ... U > 20 V ss/st

- Digitální výstupy

6x relé, spínací: 3A/250VAC, 3A/30VDC, 750VA, 90W

2x relé, přepínací: 8A/250VAC, 8A/24VDC, 2000VA, 192W

Rozměry

217 x 115 x 40 mm (vč. svorkových bloků)

###### Venkovní čidlo teploty

Venkovní čidlo teploty, Pt1000 – odpor upřesnit podle požadavku AI regulátoru

Montáž na stěnu, rozměry 90 x 107 x 26 mm,

-20...70 °C, IP 43

###### I/O modul do krabice 4x vstup, 4x výstup. MODBUS

2x DI pro bezpot. kontakty vypínače (tlačítková logika), 2x DO relé 230 V st / 5 A ohmická zátěž. Montáž do instalační krabice, rozměry 49 x 49 x 30 mm. Napájení 10..35 V ss / 24 V st, Modbus RTU / RS485 galv. odd.

- 2 ks modulu řízení světel a žaluzií, 2xDI, 2xDO, Modbus