Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení ve společnosti SVOBODA sklenářství, s.r.o. – výrobní linka“

| Kombinovaná linka pro výrobu izolačních dvojskel a trojskel |
| --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Vstupní dopravník myčky | délka min. 4000 mm |  |
|  | pohon transportních rolen |  |
| Výstupní dopravník myčky | délka min. 4000 mm |  |
|  | pohon transportních rolen |  |
| Pozice skládání s automatickým polohováním | ano |  |
| Výstupní dopravník lisu | délka min. 4000 mm |  |
|  | 2 nezávislé pohony |  |
| Panelový lis s funkcí plnění izolačního skla plynem | ano |  |
| Sklopný dopravník | délka min. 4000 mm |  |
|  | pohon transportních rolen |  |
| Horizontální stůl pro tmelení | min. rozměr 3000 x 3000 mm |  |
|  | volně otočné rolny |  |
| Hydraulický extruder na dvousložkový tmel na sety | min. 190 + 20 litrů |  |
| Rozměr izolačního skla | max. 2500 x 4000 mm |  |
|  | min. 350 x 200 mm |  |
| Tloušťka skla – parametr pro myčku | 3 až 30 mm |  |
| Kartáče myčky | počet min. 6 |  |
|  | vhodné pro mytí skel s měkkým pokovením |  |
| Izolační skla s jednou komorou | ano |  |
| Izolační skla s dvěma komorami | ano |  |
| Tloušťka izolačního skla | min. 12 mm |  |
|  | max. 90 mm |  |
| Možnost výroby izolačních skel s přesahem do: | max. 70 mm |  |
| Maximální hmotnost izolačního skla | 200 kg / m |  |
| Plnění izolačního skla plynem v panelovém lisu | ano |  |