tabulka Specifikace předmětu plnění

(podrobná specifikace zboží)

„Dodávka HW včetně SW vybavení pro společnost HACO, spol. s r.o.“

| Čtečky čárových kódů – 2ks |
| --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Příslušenství: 2x nabíjecí kolíbka, 2x náhradní baterie | ANO | ANO/NE |
| Čtení 1D i 2D čárových kódů | ANO | ANO/NE |
| Čtení i částečně poškozených kódů | ANO | ANO/NE |
| Min. 1 GB RAM/8 GB FLASH | ANO | ANO/NE |
| Dotykové i v rukavicích | ANO | ANO/NE |
| Rozšiřující microSD sloty | ANO | ANO/NE |
| bluetooth + wifi připojení | ANO | ANO/NE |
| Nárazuvzdornost (při pádu na beton) | min. 1,8 m |  |
| Frekvence procesoru 1,7 GHz | ANO | ANO/NE |
| Počet jader procesoru 2 | ANO | ANO/NE |
| Krytí IP 67 | ANO | ANO/NE |
| Dotyková obrazovka 4,7“ | ANO | ANO/NE |
| Operační systém android | ANO | ANO/NE |
| rozlišení obrazovky | min. 1280×720 | doplnit hodnotu |
| snímání kódu | min. do 50 cm | doplnit hodnotu |
| Protokoly a funkce bezpečnosti LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1 | ANO | ANO/NE |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného zboží | doplnit |
| Průmyslová tiskárna štítků – 1ks |
| podpora Unicode | ANO | ANO/NE |
| potisk etiket | min. 140 mm/s | doplnit hodnotu |
| max. šířka potisku | min. 100 mm | doplnit hodnotu |
| podpora připojení přes cloud | ANO | ANO/NE |
| šířka média | min. 20 mm a max. 100 mm | doplnit hodnotu |
| Průmyslové odolné provedení | ANO | ANO/NE |
| Celokovové tělo | ANO | ANO/NE |
| Max. délka etikety | min. 990 mm | doplnit hodnotu |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného zboží | doplnit |
| LED velkoformátové informační panely pro Dashboard – 2ks |
| Rozměr monitoru 65“ | ANO | ANO/NE |
| Připojení LAN, Wifi | ANO | ANO/NE |
| LED podsvícení | ANO | ANO/NE |
| Dálkový ovladač | ANO | ANO/NE |
| Stavitelný držák na stěnu | ANO | ANO/NE |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného zboží |  |
| Průmyslové kamery – systém vč. 10ks kamer |
| 16-tikánálový videoserver se software na zobrazení min. 48 kamer a klientem pro připojení z PC i mob. telefonu, HDD pro trvalý provoz - doporučené pro digitální záznamové zařízení | ANO | ANO/NE |
| kapacita | min. 4 TB |  |
| Přenos obrazu koaxiálním kabelem | ANO | ANO/NE |
| UPS pro server 1200 VA – 1 ks | ANO | ANO/NE |
| Turbo HD kamera 5MPix – 8 ks | ANO | ANO/NE |
| Turbo HD kamera 8MPix – 2 ks | ANO | ANO/NE |
| všechny kamery s nočním přísvitem | ANO | ANO/NE |
| Obchodní název dodavatelem nabízeného zboží | doplnit |
| CAD pracovní stanice – 2ks |
| Parametr | Specifikace pracovní stanice | Splněno |
| Velikost a vnitřní uspořádání | Tower provedení, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty Maximální rozměry a hmotnost chassis: výška: 340mm x šířka 180mm x hloubka 350mm ¦ váha 9.4kg | ANO/NE |
| Procesor | jednosocketový systém osazený CPU min 4 jader s 3.3GHz a 8MB cache | ANO/NE |
| RAM | Celkem 16 GB, min. o frekvenci 2666MHz typu DDR4 složenou z 8GB modulů | ANO/NE |
| Diskový subsystém | Pracovní stanice musí podporovat min. 4x 2,5 palcových disků SAS, SSD nebo SATA. Požadujeme osadit s hot-plug disky o minimální velikosti: 1x 256 GB SSD třídy 20 | ANO/NE |
| Síťové rozhraní | Min. 1 x 1Gbit ethernet port typu LOM (Lan On Motherboard) | ANO/NE |
| Napájení | síťové napájecí zdroje s minimálním příkonem 300W | ANO/NE |
| Interface | Minimálně tyto porty v předu: 2 – USB 2.0 2 – USB 3.0 1 – Microphone 1 – Headphone Minimálně tyto porty uvnitř: Internal 1 – USB 2.0 4 – SATA 6Gb/s Minimálně tyto porty v předu: 2 – USB 2.0 4 – USB 3.0 2 – PS2 2 – DisplayPort 1 – RJ45 Network Connector 1 – Serial 1 – Audio Line in/Microphone 1 – Audio Line out | ANO/NE |
| Podpora GPU | ANO a požadujeme stanici osadit grafickou kartou o minimálním výkonu 1 700 bodu dle měření G3D Mark https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html | ANO/NE |
| Optická mechanika | min. 16 x DVD +/- RW mechanika typu SATA | ANO/NE |
| Příslušenství | Klávesnice a myš od stejného výrobce jako je výrobce pracovní stanice | ANO/NE |
| Kompatibilita (nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Microsoft® Windows Server® 2016, x64 (s technologií Hyper-V™ v2) SUSE® Linux® Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware vSphere™ | ANO/NE |
| Operační systém (nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Požadována jedna licence Windows 10 PRO MS Office Home and Business 2016 | ANO/NE |
| Podpora a servis | podpora na 3 let typu 24x7x365 s reakční dobou opravy následující pracovní den, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. | ANO/NE |
| Serverové řešení |

2x Server

| Parametr | Specifikace o serveru | Splněno |
| --- | --- | --- |
| Velikost a vnitřní uspořádání | 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty | ANO/NE |
| Procesor | dvousocketový systém osazený 2x CPU min 10 jader s 2.2 GHz každý, min 14 400 bodů dle měření https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | ANO/NE |
| RAM | Celkem 128 GB, min. o frekvenci 2400MHz typu DDR4 požadujeme velikost modulu min. 32GB | ANO/NE |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat min. 4x 3,5 palcových disků SAS, SSD nebo SATA. Požadujeme server s hot-plug disky o minimální velikosti: 2x 200GB SSD SATA Mix Use | ANO/NE |
| Diskový řadič | typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora 12Gbps SAS / 6Gbps SATA technologie rozhraní disků podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion (OCE) podpora Online RAID Level Migration (RLM) podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora až 32 logických disků podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) podpora S.M.A.R.T. podpora globálního hot-spare minimálně 2GB cache typu NV (cache to flash) | ANO/NE |
| Síťové rozhraní | Min. 4 x 1Gbit ethernet porty typu LOM (Lan On Motherboard) Min. 2 x 10Gbit BASE-T | ANO/NE |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje s minimálním příkonem 550W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) 94% účinnost při zatížení 50% | ANO/NE |
| Interface | 4 x USB (1 vpředu, 2 vzadu, jeden uvnitř) sériový port | ANO/NE |
| Rozšiřující sloty | Min 2x PCIe Gen3 x16 | ANO/NE |
| Kolejnice | Zásuvné lyžiny Ready Rack bez ramenem pro vedení kabelů | ANO/NE |
| Příslušenství | Řadič pro připojení externí HW backup řešení o min. rychlosti 12Gbps typu SAS | ANO/NE |
| Kompatibilita (nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Microsoft® Windows Server® 2016, x64 (s technologií Hyper-V™ v2) SUSE® Linux® Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware vSphere™ | ANO/NE |
| Operační systém (nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Požadována jedna licence Windows Server 2016 Datacenter ve verzi OEM s pokrytím všech nabízených jader + instalační médium 20x User CALs pro Windows 2016 5x Remote Desktop Services, User pro Windows 2016 | ANO/NE |
| Management a vzdálená správa | management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa hardware update, firmware rollback, field service, OS Deployment, Life Cycle Log sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging,atd. možnost sdílet embedded NIC porty, podpora IPv6 WS-MAN/SMASH-CLP, IPMI funkcionalita Unified Server Configurator GUI hardwarová konfigurace RAID configuration server reset, reboot, power-on/off/cycle power management vlastnosti Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) podpora Remote virtual Serial support, BIOS recovery nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů záložní bios v dedikované ROM paměti přístup do managamentu přes Wifi nebo BT rozhraní možnost vzdáleně provést tvrdý restart (vzdálené odpojení napájení), virtuální vzdálená konzole | ANO/NE |
| Podpora a servis | podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou opravy následující pracovní den, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. | ANO/NE |

Součást serverového řešení: 1x Diskové pole

| Parametr | Specifikace pole | Splněno |
| --- | --- | --- |
| Velikost a vnitřní uspořádání | Max. velikost 3U. Pole musí mít minimálně dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu, kdy všechny cesty k LUNu jsou současně aktivní a výkonově rovnocenné. Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. Obsah zápisové cache musí být chráněn proti ztrátě a poškození při poruše řadiče či přerušení napájení. | ANO/NE |
| Min. konfigurace řadiče | 16 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache) 4 ks front-end portů SAS 12Gbits per kontroler 2 ks back-end portů SAS 12Gbitps per kontroler Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. | ANO/NE |
| Disky | Min 9 ks disků 600GB 15krpm SAS HDD Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). V rámci jedné police musí být možné kombinovat disky flash, 15krpm, 10krpm i 7.2krpm současně. | ANO/NE |
| Možnosti rozšíření | Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 220 disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče, IO karty či licence. | ANO/NE |
| Licence | Součástí zařízení musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. | ANO/NE |
| Kompatibilita (nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Zařízení musí být plně kompatibilní s Microsoft SQL Server 2017, Microsoft Windows Server 2012 R2 a 2016, Hyper-V, VMware vSphere | ANO/NE |
| Min. Funkce | Podpora RAID typu 5, 6 a 10 Podporovat vytváření Thin Provisioned LUNů. Podpora Tieringu Funkce alokace a přemisťování dat musí pracovat s datovými stránkami o velikosti 4MB nebo menší. Funkce eliminace zápisu nulových bloků (zero-detection). Funkci komprese dat na blokové vrstvě (SAN). Komprese musí pracovat se všemi typy SSD i HDD disků a musí být efektivní pro všechny běžně ukládané datové struktury. Veškeré funkce požadované v zadání (komprese, thin provisioning, snapshoty) musí být možné provozovat na libovolném LUNu současně. Použití jednotlivých funkcí a vlastností se nesmí navzájem vylučovat nebo omezovat. | ANO/NE |
| Podpora a servis | Je požadován záruční servis 5 roky, SLA 24x7x365 NBD, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace následující pracovní den od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. | ANO/NE |

1x Server

| Parametr | Specifikace o serveru | Splněno |
| --- | --- | --- |
| Velikost a vnitřní uspořádání | 1U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty | ANO/NE |
| Procesor | jednosocketový systém osazený CPU min 4 jader s 3.0GHz, min 7 900 bodů dle měření https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php | ANO/NE |
| RAM | Celkem 16 GB, min. o frekvenci 2400MHz typu DDR4 | ANO/NE |
| Diskový subsystém | Server musí podporovat min. 4x 3,5 palcových disků SAS, SSD nebo SATA. Požadujeme server s hot-plug disky o minimální velikosti: 2x 1 TB NLSAS | ANO/NE |
| Diskový řadič | 8-mi portový interni SATA+SAS podpora min. RAID - 0, 1, 5, 10, 50 Capacitně rozšřitelný za běhu (OCE), Změna RAIDu za běhu (RLM) Auto resume after power loss during array rebuild or reconstruction/RLM Podpora NCQ Rychlá počáteční inicializace pole Odložený start disků (SATA) Globální hot spare disk(y) Podpora hot-plug disků Automatický rebuild Možnost konfigurace logického disku většího jak 2TB Podpora S.M.A.R.T. Průběžná kontrola povrchu disků Uložení konfigurace na discích | ANO/NE |
| Síťové rozhraní | Min. 2 x 1Gbit ethernet porty typu LOM (Lan On Motherboard) | ANO/NE |
| Napájení | síťové napájecí zdroje s minimálním příkonem 250W | ANO/NE |
| Interface | 5 x USB (1 vpředu, 2 vzadu, jeden uvnitř) Sériový port | ANO/NE |
| Rozšiřující sloty | Min 1x PCIe Gen3 x16 a 1x PCIe Gen3 x8 | ANO/NE |
| Optická mechanika | min. 16 x DVD +/- RW mechanika typu SATA | ANO/NE |
| Kolejnice | Pevné vedení serveru do racku | ANO/NE |
| Kompatibilita (nutnost zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele) | Microsoft® Windows Server® 2016, x64 (s technologií Hyper-V™ v2) SUSE® Linux® Enterprise Server Red Hat® Enterprise Linux Citrix® XenServer™ VMware vSphere™ | ANO/NE |
| Operační systém | Požadována jedna licence Windows Server 2016 Standart ve verzi OEM + instalační médium | ANO/NE |
| Management a vzdálená správa | management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: web GUI s podporou HTML5 a dedikovaná IP adresa hardware update, firmware rollback, field service, OS Deployment, Life Cycle Log sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory) error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging,atd. možnost sdílet embedded NIC porty, podpora IPv6 WS-MAN/SMASH-CLP, IPMI funkcionalita Unified Server Configurator GUI hardwarová konfigurace RAID configuration server reset, reboot, power-on/off/cycle power management vlastnosti Security vlastnosti (ActiveDirectory, dvoufaktorová authentikace (TFA), encryption) podpora Remote virtual Serial support, BIOS recovery nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů záložní bios v dedikované ROM paměti přístup do managamentu přes Wifi nebo BT rozhraní možnost vzdáleně provést tvrdý restart (vzdálené odpojení napájení), virtuální vzdálená konzole | ANO/NE |
| Podpora a servis | podpora na 5 let typu 24x7x365 s reakční dobou opravy následující pracovní den, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru. | ANO/NE |

2x switch

| Parametr | Specifikace | Splněno |
| --- | --- | --- |
| 1ks switch | 8G Spínací výkon: min. 20 Gb/s Rozsah provozních teplot: 0-45 ° C Minimální rozměry: 25.4 x 15,95 x 4,45 cm Paměť a procesor: min. 128 MB Flash; velikost paketu vyrovnávací paměti: min. 1,5 MB dynamicky alokovány; min. 256 MB DDR3 DIMM | ANO/NE |
| 1ks switch | 24G Spínací výkon: min. 56 Gb/s Rozsah provozních teplot: 0-45 ° C Minimální rozměry: 44.3 x 25.4 x 4.45 cm Paměť a procesor: min. 128 MB Flash; velikost paketu vyrovnávací paměti: min. 1,5 MB dynamicky alokovány; min. 256 MB DDR3 DIMM | ANO/NE |

Antivirové řešení

| Parametr | Specifikace | Splněno |
| --- | --- | --- |
| Antivirové řešení pro 30 stanic | Zabezpečení pracovních stanic Zabezpečení mobilních zařízení Zabezpečení souborových serverů Vzdálená správa celého bezpečnostního systému Ochrana proti síťovým útokům Reputace a cache DNA detekce Exploit blocker Pokročilá kontrola paměti Kontrola s podporou cloudu Ochrana proti botnetu | ANO/NE |