Specifikace předmětu plnění

„Výměna strojního vybavení ve společnosti Pila Kamenná – kolový nakladač“

| Kolový nakladač |
| --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon motoru | min. 85 kW |  |
| Emisní norma Stage IV | ano |  |
| Provozní hmotnost stroje | min. 9.400 kg |  |
| Kloubové provedení nakladače | ano |  |
| Světlá výška podvozku | min. 400 mm |  |
| Šířka přes pneumatiky | max. 2.300 mm |  |
| Výška po kabinu | max. 3.000 mm |  |
| Typ kinematiky výložníku | paralelní |  |
| Kabina splňuje kritéria bezpečnostních norem ROPS | ano |  |
| Kabina splňuje kritéria bezpečnostních norem FOPS | ano |  |
| Kabina vybavena bezpečnostními skly | ano |  |
| Sedačka | odpružení vzduchem |  |
|  | vyhřívání |  |
| Pracovní LED světlomety (vpředu i vzadu) | ano |  |
| Silniční světlomety | ano |  |
| Klimatizace kabiny | ano |  |
| Maják | ano |  |
| Hydraulický upínač pracovního nářadí | ano |  |
| Ovládání veškeré hydrauliky jedním joystickem | ano |  |
| Zpětná kamera | ano |  |
| Odpružený výložník | ano |  |
| Přední náprava se 100 % uzávěrkou | ano |  |
| Alarm zpětného chodu | ano |  |