Specifikace předmětu plnění

„Vývojové a inovační centrum elektrických přístrojů a rozvaděčů - II. etapa - Část 1 – CNC obráběcí centrum“

| Obchodní název účastníkem nabízeného zboží |  |
| --- | --- |
| Požadovaný parametr | Minimální požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Struktura |  |  |
| Litinová struktura | ANO |  |
| Lineární vedení | ANO |  |
| Hmotnost stroje | Min. 4800 kg |  |
| Rozměry stroje d/š/v | Max. 2300 x 2800 x 3200 mm |  |
| Pojezdy |  |  |
| Pojezd osy X | Min. 780 mm |  |
| Pojezd osy Y | Min. 430 mm |  |
| Pojezd osy Z | Min. 500 mm |  |
| Posuvy |  |  |
| Rychloposuv os X/Y/Z | Min. 30/30/30 m/min |  |
| Průměr kuličkových šroubů X/Y/Z | Min. 40/40/40 mm |  |
| Stůl |  |  |
| Rozměry stolu s upínacími „ T“ drážkami | Min. 1000/430 mm |  |
| Maximální zatížení stolu | Min. 580 kg |  |
| Vřeteno |  |  |
| Kužel vřetena | 40 ISO |  |
| Max. otáčky vřetena | Min. 8000 ot/min |  |
| Max. výkon hlavního motoru | Min. 18kW |  |
| Max. kroutící moment motoru vřetene | Min. 110 Nm |  |
| Automatická výměna nástrojů |  |  |
| Počet míst v zásobníku nástroje | Min.30 míst |  |
| Max. průměr nástroje | Min. 80 mm |  |
| Max. hmotnost nástroje | Min. 8,0 kg |  |
| Standardní vybavení stroje (v ceně stroje) |  |  |
| Vysokotlaké chlazení středem vřetene | Min. 10 bar |  |
| Vnitřní ofuk vřetene pro očištění nástrojů | ANO |  |
| Návod k obsluze stroje a k řídícímu systému v češtině | ANO |  |
| Prohlášení o shodě s CE normami | ANO |  |
| Řídící systém |  |  |
| Kompatibilní s řídícím systémem FANUC | ANO |  |
| Řízené osy | X,Y,Z |  |
| Velikost obrazovky | Min. 10” |  |
| Ostatní |  |  |
| Interní paměť | Min. 1Gb |  |
| Přenos dat ze stroje do PC | ANO |  |
| Pásový dopravník třísek | ANO |  |
| Obrobková sonda | ANO |  |
| Nástrojová sonda | ANO |  |
| 3 – barevná světelná signalizace stavu stroje | ANO |  |
| Odlučovač oleje z emulze v nádrži | ANO |  |
| Systém automatického mazání | ANO |  |
| Systém nulového bodu – upínací deska svěráku | 2ks |  |
| Svěrák s výměnnými „měkkými“ čelistmi (min. rozsah upínání 160mm), kompatibilní s upínací deskou | 2ks |  |
| Sada (2ks) měkkých čelistí pro svěrák | 4ks |  |
| Digitální posuvné měřítko do 150mm | 1ks |  |
| Digitální posuvné měřítko do 300mm | 1ks |  |
| Digitální hloubkoměr do 200mm | 1ks |  |
| Základní nástrojové vybavení |  |  |
| Čelní nástrčná fréza D=40mm + 10ks VBD | 1ks |  |
| Rovinná nástrčná fréza D=50mm + 10ks VBD | 1ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=6mm | 5ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=8mm | 5ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=10mm | 5ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=12mm | 5ks |  |
| TK fréza4břity,standart s povlakem-D=16mm | 5ks |  |
| Vrták D=18mm, 4xD + 10ks VBD | 1ks |  |
| Sada vrtáků HssCo5 d=1-10, po 0,1mm(91vrt) | 1ks |  |
| Základní upínací vybavení |  |  |
| Držák nástrčných fréz SK40x16 | 1ks |  |
| Držák nástrčných fréz SK40x22 | 1ks |  |
| Držák WELDON06 SK40 | 1ks |  |
| Držák WELDON10 SK40 | 1ks |  |
| Držák WELDON12 SK40 | 1ks |  |
| Držák WELDON16 SK40 | 1ks |  |
| Držák s MORSE 2, SK40xMT2 | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER16 SK40 | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER25 SK40 | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER32 SK40 | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER16 SK40 - prodloužený | 2ks |  |
| Držák kleštinový ER25 SK40 - prodloužený | 1ks |  |
| Držák kleštinový ER32 SK40 - prodloužený | 1ks |  |
| Sada kleštin ER16 1-10mm (10 kleštin) | 2ks |  |
| Sada kleštin ER16 2-16mm (15 kleštin) | 2ks |  |
| Sklíčidlo pro vrták D=2,5 – 16mm, SK40 | 1ks |  |
| Upínací čep pro nástroje (typ dle dodaného stroje) | 30ks |  |