SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

„Pořízení technologií do začínajícího podniku IVAGO s.r.o. – Část 1 – Smykový nakladač“

| Smykem řízený Nakladač |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Výkon motoru | Min. 45 kW |  |
| Emisní norma | Min. STAGE V. (EU) |  |
| Objem lopaty | Min. 0,4 m3 |  |
| Užitečná nosnost po celé délce zdvihu | Min. 900 kg |  |
| Hydraulický systém, který umožňuje zároveň vyklápět a zvedat ramena | ANO |  |
| Vyrovnávání lopaty | Oboustranně |  |
| Jednostupňový pojezd | Min. 12 km/h |  |
| Výsypná výška ke sklopné lopatě | Min. 2600 mm |  |
| Výsypná délka od předních kol | Min. 700 mm |  |
| Druh ovládacího zařízení | Hydraulické |  |
| Ovládání | Joystickové |  |
| Technická dokumentace | Technický průkaz + OTP |  |
| Servisní zázemí | Do 100 km |  |
| Kombinovaná lopata + Paletizační vidle | Ano |  |
| Příslušenství |
| Zametací zařízení | Ano |  |
| Výbava |
| Klimatizace | Ano |  |
| Odpružená sedačka řidiče | Ano |  |