SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Výběrové řízení s názvem:

Pořízení technologií do začínajícího podniku IVAGO s.r.o. II – Část 2 – Příslušenství k pásovému bagru

| Příslušenství k pásovému bagru, se kterým je možné beranit ocelové profily a štětovnice |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Celková provozní hmotnost | Min. 1250 kg |  |
| Maximální excentrický moment | Min. 8 kgm |  |
| Odstředivá síla | Min. 450 kNm |  |
| Dovolený tah | Min. 115 kN |  |
| Tlak hydraulického systému | 320 – 350 bar |  |
| Průtok hydraulického oleje | Max. 300 l/min |  |
| Svěrná síla stisků | Min. 600 kN |  |
| Otočná závěsná hlava | 360o |  |
| Počet excentrů | Min. 2 |  |