tabulka Specifikace předmětu plnění

„Produktová inovace ve společnosti PPO GROUP CZ, s.r.o. – dodávka svislého CNC řezacího stroje II“

| Vertikální CNC řezací stroj – nekonečný nůž |
| --- |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Obchodní název nabízeného stroje | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |
| Vertikální CNC řezací stroj „nekonečný nůž“ vhodný pro řezání obrysových a pravoúhlých dílů z materiálu převážně zesítěné PE pěny (XPE) | ANO |  |
| Stroj vybaven nekonečným oběhovým nožem běžícím na systému oběhových kol | ANO |  |
| Systém nožové kladky musí být integrován do jediného nepohyblivého rámu stroje (řezací jednotka) | ANO |  |
| Příčný řezný pohyb je realizován pohybem oběhového kola v rámu stroje (řezací jednotka) | ANO |  |
| Podélný řez je realizován dvěma dopravními pásy umístěnými vpředu a za nožem | ANO |  |
| Pracovní šířka stroje | Min. 1200 mm – Max. 1400 mm |  |
| Pracovní délka stroje | Min. 2200 mm – Max. 2400 mm |  |
| Pracovní výška stroje | Max. 700 mm |  |
| Horní vedení nože musí být výškově nastavitelné (motorizované) od max. výškové polohy dolů na min. 50 mm nad dopravními pásy | ANO |  |
| Nůž musí mít úhel natočení/otáčení ± 360 ° | ANO |  |
| Rychlost nože musí být nastavitelná s možností snížení rychlosti až na 2 m/s | ANO |  |
| Stroj musí být vybaven automatickým CBN brusným zařízením na nože | ANO |  |
| Zařízení musí být schopno automaticky brousit nůž během řezání | ANO |  |
| Sekvence broušení (trvání a frekvence) musí být programovatelná | ANO |  |
| Stroj musí být vybaven zařízením pro odstranění zbývajících pěnových částic z nože | ANO |  |
| Stroj musí být vybaven svislým bočním vedením s elektrickým nastavením pro upevnění stohů pěnových bloků během řezání | ANO |  |
| Nakládací a vykládací stůl | ANO |  |