SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií do začínajícího podniku PG servis, Petr Gottfried s.r.o.“

| Pásové rypadlo menší |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Celková provozní hmotnost | 3,5 – 3,8 t |  |
| Výkon motoru | Min. 17 kW |  |
| Splňuje požadavky | EURO stage V |  |
| Přesah zádě přes pásy | 0 mm |  |
| Tržná síla zubu lžíce | Min. 27 kN |  |
| Hloubkový dosah | 3 – 3,5 m |  |
| Rychlost otáčení kabiny | Min. 8 ot./min |  |
| Přepravní výška | Max. 2,52 m |  |
| Hydraulické čerpadlo | Min. 3 ks |  |
| Hydraulické okruhy proporcionální | Svahovací lžíce |  |
|  | Kladivo |  |
|  | Hydraulický rychloupínač |  |
| Jednodílný výložník | ANO |  |
| Rameno | Min. 1,65 m |  |
| Šířka podvozku | 1,7 m |  |
| Mimo osé kopání (umožňuje kopání v rovině pásů) | Ano |  |
| Pásy 300 mm | Pryžové |  |
| Palivová nádrž | Min. 40 l |  |
| LED osvětlení | 1x výložník, 1x kabina |  |
| Kryt podvozku | Ano |  |
| Příslušenství |
| Planýrovací štít | Ano |  |
| Hydraulický rychloupínač typ “Lehnhof 03”* | Ano |  |
| Výbava |
| Klimatizace | Ano |  |
| Nastavitelná sedačka obsluhy | Ano |  |
| Dvě rychlosti s automatickým přeřazením dle zátěže | Ano |  |
| Autorádio | Ano |  |
| Pásové rypadlo větší |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Celková provozní hmotnost | 5 – 5,5 t |  |
| Výkon motoru | 28 - 30 kW |  |
| Šířka podvozku | Max. 1,96 m |  |
| Tržná síla zubu lžíce | Min. 35 kN |  |
| Hloubkový dosah | Min. 4,10 m |  |
| Rychlost otáčení kabiny | Min. 8,5 ot./min |  |
| Přepravní výška | Max. 2,55 m |  |
| Hydraulické čerpadlo | Min. 3 ks |  |
| Hydraulické okruhy proporcionální | Svahovací lžíce |  |
|  | Kladivo |  |
|  | Hydraulický rychloupínač |  |
| Jednodílný výložník | ANO |  |
| Rameno | Min. 1,90 m |  |
| Přesah zádě přes pásy | Max. 200 mm |  |
| Mimo osé kopání (umožňuje kopání v rovině pásů) | Ano |  |
| Pásy 400 mm | Pryžové |  |
| LED osvětlení | 1x výložník, 1x kabina |  |
| Příslušenství |
| Planýrovací štít | Ano |  |
| Podkopová lžíce - 800 mm | Ano |  |
| Hydraulický rychloupínač typ “Lehnhof 03”* | Ano |  |
| Výbava |
| Klimatizace | Ano |  |
| Nastavitelná sedačka obsluhy | Ano |  |
| Dvě rychlosti s automatickým přeřazením dle zátěže | Ano |  |
| Autorádio | Ano |  |

* Uvedený název slouží k upřesnění obecného typu upínání a specifikaci jistého standardu, lze však použít jakýkoli plnohodnotný ekvivalent tohoto upínání.