Tabulka Specifikace předmětu plnění

na veřejnou zakázku s názvem:

„Pořízení technologie pro výrobu komponentů diagnostických souprav na COVID 19 do společnosti JEPA Plastics a.s.“

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého vstřikovacího lisu blíže specifikovaného níže.

| Vstřikovací lis |
| --- |
| Obchodní název / značka účastníkem nabízené technologie: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Hybridní rychloběžný vstřikovací lis |
| Zamykací síla | Min. 2200 kN | Ano / Ne |  |
| Vstřikovací tlak | Min. 2100 bar | Ano / Ne |  |
| Maximální vstřikovací rychlost | Min. 1550 ccm/s | Ano / Ne |  |
| Suchý cyklus | Min. 1,15 – 392 s - mm | Ano /Ne |  |
| Plastifikační výkon (PE) | Min. 60 g/s | Ano /Ne |  |
| Maximální objem komory | Min. 320 ccm | Ano /Ne |  |
| Samostatné hydraulické čerpadlo zavírací jednotky | Ano | Ano / Ne |  |
| Frekvenčně kontrolovaný elektrický pohon šneku | Ano | Ano / Ne |  |
| Akumulátor pro dynamické pohyby včetně úspory energie | Ano | Ano / Ne |  |
| Ovládací panel s 15" dotykovým displejem a funkčními tlačítky | Ano | Ano / Ne |  |
| Opora pohyblivé upínací desky pomocí lineárního vedení | Ano | Ano / Ne |  |
| Analýza spotřeby energie jednotlivých fází vstřikovacího cyklu lisování | Ano | Ano / Ne |  |
| Šnek v provedení odolném proti opotřebení s homogenizační částí, komora bimetalová. L/D 25 | Ano | Ano / Ne |  |
| Vrtání upínacích desek E (dle normy Euromap ´96) s boční vyhazovací deskou | Ano | Ano / Ne |  |
| Přímý provoz při otevřené bezpečnostní zábraně na protistraně obsluhy | Ano | Ano / Ne |  |
| 4x dvoucestný pneumatický 5/2 ventil na pohyblivé desce | Ano | Ano / Ne |  |
| Speciální umístění pneumatických ventilů | Ano | Ano / Ne |  |
| Integrovaná regulace horkých vtoků – 16 okruhů | Ano | Ano / Ne |  |
| Rozhraní pro robota Euromap 67 | Ano | Ano / Ne |  |
| Izolační manžety na plastifikační jednotku | Ano | Ano / Ne |  |
| Integrovaná tiskárna včetně tiskového programu | Ano | Ano / Ne |  |
| Pneumaticky uzavíratelná tryska včetně řízení | Ano | Ano / Ne |  |
| 4-násobný vstřikovací nástroj | Ano | Ano / Ne |  |
| IML 4-násobný kelímek - Rychlý a velmi precizní robot se servo pohony a lineární kuličkovým vedením | Ano | Ano / Ne |  |
| Zásobník na etikety individuálně nastavitelný | Ano | Ano / Ne |  |
| Plnění zásobníku v průběhu výroby, bez jejího zastavení | Ano | Ano / Ne |  |
| Statickou elektřinou nabíjené etikety pro správnou přilnavost | Ano | Ano / Ne |  |
| EtherCat signál a servo komunikace | Ano | Ano / Ne |  |
| Pásový dopravník o délce 3 m, s možností taktování | Ano | Ano / Ne |  |
| Euromap 67 a 73 | Ano | Ano / Ne |  |
| CE + manuál | Ano | Ano / Ne |  |
| Možnost internetové podpory | Ano | Ano / Ne |  |
| Garantovaný čas cyklu včetně IML | Max. 4,9 s | Ano / Ne |  |
| Sušička na materiál o objemu 60 l | Ano | Ano / Ne |  |
| Barvící zařízení | Ano | Ano / Ne |  |