Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Pořízení nového technologického vybavení 
ve společnosti JISS GROUP s.r.o.“

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| STROJ PRO MONTÁŽ PNEUMATIK |
| Rozsah upnutí ráfku | 14" – 56" |  |
| Rozsah průměru kola | 2 350 – 2 450 mm |  |
| Rozsah šířky kola | 1 120 – 1 220 mm |  |
| Max. hmotnost kola | 1 600 – 1 700 kg |  |
| Dálkové ovládání na stojanu | ANO |  |
| Konzole | ANO |  |
| Dvourychlostní posuv jednotky upínacích čelistí | ANO |  |
| Dvourychlostní posuv montážního ramene | ANO |  |
| Hydraulické zvedání ramene | ANO |  |
| Řídící jednotka | ANO |  |
| VYVAŽOVAČKA KOL |
| Rozsah upnutí ráfku | 8" – 28" |  |
| Rozsah průměru kola | 1 250 – 1 320 mm |  |
| Rozsah šířky ráfku | 1,5" – 20" |  |
| Max. Hmotnost kola | 200 kg |  |
| Integrovaný pneumatický zvedák kol | ANO |  |
| Typ kol | TRUCK/BUS/CAR/VAN |  |
| Motorový pohon | ANO |  |
| Pneumatická brzda kola | ANO |  |
| Pojízdnost z důvodu snadné manipulace | ANO |  |
| SOUPRAVA PRO MONTÁŽ |
| Rozsah upnutí ráfku | 11" – 28" |  |
| Vnější upnutí ráfku | max. 26" |  |
| Rozsah průměru kola | 1 050 – 1 110 mm |  |
| Rozsah šířky kola | 380 – 405 mm |  |
| Pracovní tlak vzduchu | 8 – 10 bar |  |
| Síla odrážení pneu | 2 900 kg |  |
| Počet rychlostí | 2 |  |
| Integrovaný vzdušník | ANO |  |
| Dvourychlostní otáčení čelistí | ANO |  |
| Pomocné montážní rameno | ANO |  |
| MYČKA NA KOLA S OHŘEVEM |
| Rozsah průměru kola | 740 – 1 200 mm |  |
| Rozsah šířky kola | 240 – 430 mm |  |
| Hmotnost kola | max. 150 kg |  |
| Množství vody | 500 l |  |
| Tlak vody | Min. 4 bar |  |
| Ohřev | ANO |  |
| Uzavřený okruh (oběh vody) | ANO |  |
| Mytí tlakovou vodou s granulátem | ANO |  |
| TA/KOMPRESOR ŠROUBOVÝ |
| Tlak | Min. 13 bar |  |
| Objem vzdušníku | 270 – 300 l |  |
| Příkon | Max. 7,5 kW |  |
| Výkon | 40 – 48 m3/hod |  |
| Programovatelné nastavení provozních parametrů | ANO |  |
| Elektronicky řízený optimální výkon kompresorové jednotky | ANO |  |
| SOUPRAVA PRO PNEU |
| Pneu-hydraulický zvedák - nosnost | až 60 t |  |
| Minimální výška patky | 170 – 180 mm |  |
| Maximální výška patky | 380 – 390 mm |  |
| Hydraulicko-pneumatický pohon | ANO |  |
| Dva kusy prodlužovacího nástavce | 65/150 mm |  |
| Pojízdný | ANO |  |
| Pistole dofukovací na stlačený vzduch | 0,7 – 12 bar |  |
| Dělo tlakové | 18 l |  |
| NÁSTROJE MOBILNHO SERVISU |
| Podpěra stavitelská dílenská | cca 20 t |  |
| Výška podpěry | 680 – 1 050 mm |  |
| Tester chladicího systému – zkoušečka těsnosti, gumová manžeta, podtlakový adaptér | ANO |  |
| Pojízdná nádoba na dofukování pneu | 20 – 30 l |  |
| SADA MODULŮ NÁŘADÍ |
| Utahovák rázový pneumatický | upínací čtyřhran – 3/4" |  |
|  | max. krouticí moment 2 000 – 2 100 Nm |  |
|  | hmotnost 3,5 – 4 kg |  |
| Sada přípravků pro opravu závitů žhavicích svíček | ANO |  |
| Moduly hlavic, T-klíčů a kleští | ANO |  |
| SADY KLÍČŮ A KLEŠTÍ |
| Sada ohebných šestihranných nástrčných klíčů | ANO |  |
| Sada šroubováků chrom vanadium | ANO |  |
| Kleště nýtovací pákové | ANO |  |
| SADA PRO PRÁCI S OLEJI |
| Sběrná nádoba na olej s pojezdovými kolečky | 100 – 150 l |  |
| Šířka sběrné nádoby na olej s pojezdovými kolečky | 800 – 1 200 mm |  |
| Umístění do jámy | ANO |  |
| Sestava čerpadla na vyjetý olej pro montáž do jámy | 1:1 |  |
| SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ SE SADOU NÁŘADÍ |
| Úhel otevření | Až 180 ° |  |
| Sada nářadí | cca 200 ks |  |
| Jištění proti samovolnému otevření | ANO |  |
| Dvě zásuvky | ANO |  |
| Vnitřní perforované panely | ANO |  |
| Centrální zamykání | ANO |  |
| VOZÍK DÍLENSKÝ POJÍZDNÝ |
| Hliníková pracovní deska | ANO |  |
| Počet zásuvek | 4 -10 ks |  |
| Rukojeti zásuvek z eloxovaného hliníku | ANO |  |
| Plně výsuvné zásuvky na teleskopických kuličkových kolejnicích | ANO |  |
| Jištění proti samovolnému otevření | ANO |  |
| Centrální zamykání | ANO |  |
| Integrované otvory pro šroubováky | ANO |  |
| Počet koleček | 4 ks |  |
| Brzděné kolečko | ANO |  |