Tabulka Specifikace předmětu plnění

„Rozvoj automatizace a digitalizace společnosti RADAS COLLECTION STIL s.r.o. – část 3 - Jednotka HGB a výroby odplyněné vody

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci

„Hodnota dle nabídky účastníka“, napíše konkrétní požadovanou hodnotu parametru nebo „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ nebo konkrétní hodnotu parametru, která nebude v požadovaném rozsahu či se bude od požadované hodnoty odchylovat, bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ nebo konkrétní požadovanou hodnotu a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník ponechá sloupec nebo některý řádek v sloupci „Hodnota dle nabídky účastníka„ nevyplněný, může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| --- | --- | --- |
| Jednotka HGB a výroby odplyněné vody |
| Obchodní název nabízeného stroje | (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje) |
| Provedení stroje z nerezové oceli | ANO |  |
| Součástí jednotky HGB je karbonizace a dávkování sirupů | ANO |  |
| Beztlaková kolona pro výrobu odplyněné vody | ANO |  |
| Výměník pro výrobu odplyněné vody | ANO |  |
| Čerpadlo pro výrobu odplyněné vody | ANO |  |
| Výkon pro výrobu odplyněné vody | Min. 14 hl/hod |  |
| Teplota výstupní vody výroby odplyněné vody | 4 °C |  |
| Možnost dosycení výroby odplyněné vody na výstupu výměníku | ANO |  |
| On-line měření obsahu O2 | ANO |  |
| Součástí procesu odplynění je pasterizace vody | ANO |  |
| Rozpouštěcí zóna CO2 (HGB) | ANO |  |
| Mísící zařízení pro CO2 (HGB) | ANO |  |
| 2 kusy čerpadel pro HGB | ANO |  |
| Peristaltické čerpadlo pro dávkování sirupů (HGB) | ANO |  |
| Soubor pneumatických armatur včetně snímače koncové polohy | ANO |  |
| Výkon pro HGB | Min. 14 hl/hod |  |
| Možnost řezání piva z 13 °P na 10 °P | ANO |  |
| Možnost dořezávání příchutí do piva peristaltickým čerpadlem | ANO |  |
| Možnost dosycování výstupního produktu CO2 | Max. 5g CO2/l |  |
| Možnost poměrového dávkování sirupů do odplyněné vody | ANO |  |
| Měřící systém obsahu CO2, % alkoholu a °P | ANO |  |
| Hladinová sonda | Min. 3 ks |  |
| Plovákový limitní snímač | ANO |  |
| Snímač tlaku | Min. 4 ks |  |
| Indukční průtokoměr | Min. 3 ks |  |
| Hmotnostní průtokoměr pro dávkování sirupů | ANO |  |
| Senzor pro měření zbytkového O2 | ANO |  |
| Řídicí systém s ovládacím dotykovým panelem a rozvaděčem | ANO |  |
| Aplikační software pro automatické řízení výrobníku odplyněné vody | ANO |  |
| Aplikační software pro automatické řízení HGB, karbonizace a dávkování sirupů | ANO |  |
| Příprava pro sterilizaci systémem CIP | ANO |  |