SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Pořízení technologií na zpracování druhotných surovin společnosti Rostislav Simkovič – zemní práce, autodoprava s.r.o.“

| PÁSOVÝ DOZER |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Emisní norma | Min. EURO IV |  |
| Výkon motoru | 115 - 135 kW |  |
| Zdvihový objem motoru | Min. 7 l |  |
| Pojezdové rychlosti | Min. 3 |  |
| Maximální rychlost jízdy | Min. 9 km/h |  |
| Měrný tlak na podloží | Min. 0,3 kg / cm2 |  |
| Hydrostatický systém řízení | ANO |  |
| Hydromechanický hnací přenos výkonu s blokovací spojkou | ANO |  |
| Hladina vnitřního hluku | Max. 80 dB |  |
| Šíře desky pásů | 600 – 650 mm |  |
| Objem radlice | Min. 3,5 - 6 m3 |  |
| Naklápění radlice | ANO |  |
| Hmotnost stroje včetně rozrývače a radlice | Max. 22 000 kg |  |
| Pevné pojezdové kladky | ANO |  |
| Třínožový rozrývač | ANO |  |
| Šíře radlice | 3 – 3,5 mm |  |
| Zdvih radlice | Min. 1.100 mm |  |
| Hloubka řezu | Min. 450 mm |  |
| Multifunkční barevný monitor | ANO |  |
| Odpružená sedačka řidiče | ANO |  |
| Kabina vyhřívaná vzduchem | ANO |  |
| Automatická klimatizace | ANO |  |
| Rádio + CD + USB | ANO |  |
| Stěrač předního i zadního okna | ANO |  |
| Bezpečnostní pas s výstrahou zapnutí | ANO |  |
| Bezpečnostní kabina dle ISO3471 a SAEJ1040 | ANO |  |
| Bezpečnostní rám ROPS, FOPS | ANO |  |
| Pracovní osvětlení | Min. 4 ks vpředu a 2 ks vzadu |  |
| Zadní kamerový systém | ANO |  |
| Příprava pro nivelaci | ANO |  |
| Ukazatel podélného a příčného sklonu dozeru | ANO |  |