Příloha č. 3b Podrobný technický popis a technická dokumentace předmětu plnění část 2

(ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24. 11. 2020)

Technické podmínky

na veřejnou zakázku s názvem:

„Pořízení CNG autobusů pro MHD Cheb – část 2 – Střední autobusy "

Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 4 ks nových a nepoužitých nízkopodlažních autobusů s pohonem CNG (typu plně nízkopodlažní)

| Nízkopodlažní autobus s pohonem CNG (typ plně nízkopodlažní) |
| --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: |  |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Obecné technické podmínky |
| Celková délka vozidla | Min. 9000 mm a max. 11000 mm | ANO / NE |  |
| Výška vozidla (včetně nádrží) | Max. 3500 mm | ANO / NE |  |
| Schválení pro provoz v městské veřejné dopravě v souladu s právními předpisy platnými na území České republiky | ANO | ANO / NE |  |
| Garantovaná doba životnosti vozidel | Min. 11 let | ANO / NE |  |
| Zajištění autobusů proti neoprávněnému použití dle příslušných platných předpisů. Přední dveře musí být uzamykatelné, ostatní dveře zajistitelné zevnitř bez klíče s ochranou proti neoprávněné manipulaci se zámkem ze strany cestujících. | ANO | ANO / NE |  |
| Vozidla budou vybavena hasicími přístroji, rezervními koly, lékárničkami, klíči na kola (dle platné legislativy) | ANO | ANO / NE |  |
| Veškeré provozní náplně (maziva, chladicí kapaliny apod.) musí být předepsány pomocí obecně užívané technické specifikace, nikoli pouze jménem výrobce a typovým označením. | ANO | ANO / NE |  |
| Emisní norma | Min. EURO 6 | ANO / NE |  |
| Motor s min. výkonem 180 kW | ANO | ANO / NE |  |
| Vozidla musí splňovat Standardy autobusů MHD Cheb (technické a provozní) – příloha č. 5, provedeny v jednotném vzhledu podle Vizualizace autobusů MHD Cheb – příloha č. 6 zadávací dokumentace. | ANO | ANO / NE |  |
| Palivo | CNG | ANO / NE |  |
| Plnící hrdlo | NGV 2 | ANO / NE |  |
| Objem nádrže | Min. 1100 l | ANO / NE |  |
| Bez záznamového zařízení (tachografu) | ANO | ANO / NE |  |
| Nezávislé přídavné topení na CNG s časovačem provozu | ANO | ANO / NE |  |
| Celovozová klimatizace | ANO | ANO / NE |  |
| Obsaditelnost vozidla |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Počet míst pro sedící | Min. 20 | ANO / NE |  |
| Celková obsaditelnost | Min. 60 | ANO / NE |  |
| Místo pro min. 1 dětský kočárek nebo 1 vozík pro pohybově postižené | ANO | ANO / NE |  |
| Karoserie, povrchová úprava, olakování |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Celý skelet (karoserie i podvozek) bude ošetřen proti korozi kataforézou nebo jiným způsobem, pokud bude tento způsob na stejné nebo vyšší technologické a kvalitativní úrovni a zajistí stejně trvanlivou nebo trvanlivější antikorozní ochranu než ošetření kataforézou | ANO | ANO / NE |  |
| Zvýšená antikorozní ochrana podvozku formou dalšího nástřiku celého podvozku, spodních prahových hran bočních panelů a vík schrán | ANO | ANO / NE |  |
| Délka záruky na neprorezavění karoserie | Min. 11 let | ANO / NE |  |
| Karoserie bude provedena ve vnějším nátěru v barevném provedení červená /RAL 3020/ - žlutá /RAL 1023/ dle Přílohy č. 6 – Vizualizace autobusů MHD Cheb. Následné polepy vozidla si zajistí na své náklady zadavatel. | ANO | ANO / NE |  |
| Plně nízkopodlažní vozidlo | ANO | ANO / NE |  |
| Přední dvoukřídlé dveře | ANO | ANO / NE |  |
| Střední dvoukřídlé dveře | ANO | ANO / NE |  |
| Zadní dvoukřídlé dveře | ANO | ANO / NE |  |
| Šířka středních dvoukřídlých dveří | Min. 1200 mm | ANO / NE |  |
| Dveře s jištěním proti sevření cestujícího se zpětným otevřením při kontaktu s překážkou s funkcí až do konce pracovního cyklu. Po automatické reverzaci se dveře mohou opětovně zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem | ANO | ANO / NE |  |
| Veškeré ovládací prvky dveří, včetně signalizace a kontrolek, musí být ergonomicky umístěny a musí být dostupné beze změny polohy těla řidiče | ANO | ANO / NE |  |
| Nouzové otevírání dveří zvenku a zevnitř musí být zajištěno proti neúmyslné manipulaci ochranným krytem | ANO | ANO / NE |  |
| Pravé přední zrcátko musí být umístěno tak, aby z místa řidiče bylo při otevřených předních dveřích vidět na střední dveře a celou pravou boční činnou plochu vozidla, současně s viditelností přes pracovní plochu stěračů | ANO | ANO / NE |  |
| Vnitřní zpětné zrcátko u řidiče a vnitřní zpětné zrcátko u středních dveří musí být umístěno tak, aby zajišťovalo dobrý výhled z místa řidiče do prostoru pro cestující a na střední dveře při jejich otevření a nástupu/výstupu cestujících | ANO | ANO / NE |  |
| Vnější zpětná zrcátka s dálkovým seřizováním z místa řidiče, | ANO | ANO / NE |  |
| Denně kontrolované provozní kapaliny vozidla musí být možno kontrolovat opticky s vyznačením min. a max. a pokles hladiny těchto kapalin pod minimální hodnotu budou v provozu signalizovat kontrolní přístroje v prostoru řidiče | ANO | ANO / NE |  |
| Životnost laku nejméně 5 let při denním mytí v automatických myčkách s rotačními kartáči | ANO | ANO / NE |  |
| Měření vnější teploty | ANO | ANO / NE |  |
| Boční okna s vyklápěcími či posuvnými ventilacemi (větrací otvory musí být v uzamykatelném provedeni) | ANO | ANO / NE |  |
| Boční skla budou v determálním provedení (bez použití fólie na povrchu skla). Odstín skla podléhá schválení zadavatelem, zejména s ohledem na čitelnost elektronických informačních panelů. | ANO | ANO / NE |  |
| Elektro |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Osvětlení nástupního prostoru uvnitř i vně vozidla v době od otevření dveří do zavření dveří | ANO | ANO / NE |  |
| Diodové osvětlení prostoru pro cestující s vícestupňovou intenzitou svícení, osvětlení musí být konstruováno tak, aby se co nejvíce omezil vznik rušivých zdrojů (odrazů) v čelním skle vozidla | ANO | ANO / NE |  |
| Osvětlení výstupu středních dveří | ANO | ANO / NE |  |
| Zvuková výstraha před zavřením dveří | ANO | ANO / NE |  |
| Zásuvka 12 V na přístrojové desce | ANO | ANO / NE |  |
| Vozidlo bude vybaveno mimo standardní osvětlení také diodovým denním osvětlením dle platných norem. Zadavatel upřesňuje požadavek na funkci touto definicí: Denní osvětlení začne fungovat automaticky při startu motoru rozsvícením denního osvětlení a při vypnutí motoru automaticky vypne denní osvětlení. | ANO | ANO / NE |  |
| Přední mlhovky | ANO | ANO / NE |  |
| Instalované rádio | ANO | ANO / NE |  |
| Elektrické odmlžování předních dveří | ANO | ANO / NE |  |
| Elektronicky řízené pérování s funkcí zvedání vozu / kneelingu | ANO | ANO / NE |  |
| Převodovka |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Automatická | ANO | ANO / NE |  |
| Brzdy |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Přední a zadní brzdy kotoučové | ANO | ANO / NE |  |
| ABS, ASR | ANO | ANO / NE |  |
| Retardér | ANO | ANO / NE |  |
| Kola a pneumatiky |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Jednotný rozměr pneu na jednotlivých nápravách, na zadní nápravě bude záběrový dezén, označený M+S, na přední nápravě bude dezén určený pro řídící nápravu (vodící) | ANO | ANO / NE |  |
| Interiér |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Vyhřívané a pneumaticky odpružené seřiditelné sedadlo řidiče s opěrkou hlavy | ANO | ANO / NE |  |
| Nosnost sedadla řidiče | Min. 120 kg | ANO / NE |  |
| Akustická signalizace funkce směrových světel | ANO | ANO / NE |  |
| Seřiditelný cyklovač stěračů | ANO | ANO / NE |  |
| Sedadla pro cestující městské hromadné dopravy dle platné legislativy – celopolstrované s měkčím typem sedáku i opěradla, potažené látkou, šířka uličky mezi 1. a 2. dveřmi je min. 520 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Kladívka pro nouzové rozbití skel v provedení s ochranou proti odcizení (dle platné legislativy) | ANO | ANO / NE |  |
| Podlahová krytina v protiskluzovém provedení, hladká, možnost mytí podlahy vyplachováním tlakovou vodou | ANO | ANO / NE |  |
| Prostor u středních dveří pro přepravu cestujících na invalidním vozíku a 1 dětského kočárku | ANO | ANO / NE |  |
| U dveřních vstupů kontrastní provedení podlahy o šířce kontrastního pruhu min. 100 mm | ANO | ANO / NE |  |
| Uzamykatelný odkládací prostor pro osobní věci řidiče v prostoru místa pro řidiče | ANO | ANO / NE |  |
| Zásuvka na připojení pokladny 24 V | ANO | ANO / NE |  |
| Odpadkový koš | ANO | ANO / NE |  |
| Topení na pracovišti řidiče | ANO | ANO / NE |  |
| Chladicí box pro řidiče | ANO | ANO / NE |  |
| Dvířka pracoviště řidiče | ANO | ANO / NE |  |
| Příčka za řidičem v plné výšce | ANO | ANO / NE |  |
| Mechanická výklopná plošina pro vozíčkáře u středních dveří | ANO | ANO / NE |  |
| Panel oddělující prostor pro cestující a kabinu řidiče s otvorem pro prodej jízdenek | ANO | ANO / NE |  |
| Reklamní fabiony (rozměr min 4x A4) pro umístění informačních letáků | ANO | ANO / NE |  |
| Záchytné tyče v provedení z nerezové oceli | ANO | ANO / NE |  |
| Informační a komunikační systém |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Níže uvedené vybavení bude kompatibilní se zařízením pro odbavení cestujících a výdej jízdenek – OCC Synergy od výrobce Mikroelektronika. Vozidlo bude vybaveno odbavovacím zařízením OCC od výrobce Mikroelektronika | ANO | ANO / NE |  |
| Zadavatel požaduje, aby předepsaná a schválená zařízení včetně kabeláže pro provoz v integrovaném systému byly dodány v následujícím rozsahu: |
| - Příprava pro odb. zař. zařízení ME OCC Synergy – pokladna na mince s držákem | ANO | ANO / NE |  |
| - Akustické hlášení zastávek (vnitřní, vnější pro nevidomé, příposlech pro řidiče). | ANO | ANO / NE |  |
| - Odbavení prostřednictvím čipové karty a bankovní karty | ANO | ANO / NE |  |
| - Vnitřní LCD displej | ANO | ANO / NE |  |
| - Na LCD panelu zobrazení času, čísla linky, směru jízdy | ANO | ANO / NE |  |
| - Přijímač pro nevidomé - výbava pro osoby se smyslovým postižením zraku: přijímač, vnější a příposlechový reproduktor na stanovišti řidiče – identifikace vozidla (dálkově aktivované hlášení čísla linky a směru jízdy vně vozidla, identifikace požadavku na nástup zrakově postiženého do vozidla (hlášení nástupu řidiči) | ANO | ANO / NE |  |
| - Vnější informační panel přední, technologie LED | ANO | ANO / NE |  |
| - Vnější informační panel boční, technologie LED | ANO | ANO / NE |  |
| - Vnější informační panel zadní, technologie LED | ANO | ANO / NE |  |
| - IBIS sběrnice a ethernet | ANO | ANO / NE |  |
| Ve vozidle budou instalovány následující okruhy pro signalizaci cestujících směrem k řidiči, signalizace jednotlivých okruhů musí být odlišná tak, aby řidič dokázal určit, o jakou informaci ze strany cestujícího se jedná: - tlačítka znamení k řidiči dostupná z každé řady sedaček, propojená s poptávkovým ovládáním nejbližších dveří (konkrétní rozmístění tlačítek podléhá schválení objednatelem); výška tlačítek u dveří: max. 1,5 m nad úrovní podlahy; - tlačítka znamení k řidiči pro výstup invalidního vozíku a kočárku umístěná na příslušné plošině; - optická zpětná vazba „STOP“ nad každými dveřmi viditelná z prostoru pro cestující | ANO | ANO / NE |  |
| Kontrastní provedení prvků používaných veřejností (tlačítka ovládání dveří uvnitř, záchytné tyče) | ANO | ANO / NE |  |
| Vozidla budou vybavena kamerovým systémem vnitřního prostoru, přední kamerou a couvací kamerou. Kamerové systémy s ukládáním záznamů. | ANO | ANO / NE |  |
| Další součásti předmětu plnění |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Předprodejní servis vč. seřízení geometrie přední a zadní nápravy | ANO | ANO / NE |  |
| Zajištění a kontrola jakosti dodávky v souladu s normami EN a ČSN | ANO | ANO / NE |  |
| Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení podle příslušných předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém nebo anglickém jazyce, a jejich předání zadavateli | ANO | ANO / NE |  |
| Předání kompletní technické dokumentace vozidla | ANO | ANO / NE |  |
| Seznam povinné výbavy | ANO | ANO / NE |  |
| Předání záručních listů | ANO | ANO / NE |  |
| Předání návodů k obsluze v tištěné i elektronické podobě s možností vytvořit dostatečný počet kopií pro obsluhu | ANO | ANO / NE |  |
| Předání servisního sešitu včetně záručních podmínek | ANO | ANO / NE |  |
| Předání servisního plánu pravidelné údržby a kontrol | ANO | ANO / NE |  |
| Předání „velkého“ technického průkazu tam, kde je tato povinnost stanovena právními předpisy | ANO | ANO / NE |  |
| Před předáním a převzetím vozidla zaškolení obsluhy vozidla včetně praktického předvedení v rozsahu 1 pracovní den. Bližší podmínky praktického předvedení budou dohodnuty před protokolárním předáním a převzetím vozidla | ANO | ANO / NE |  |
| Zajištění záručního servisu po dobu záruční doby | ANO | ANO / NE |  |
| Dodání katalogu pro objednání náhradních dílů včetně případných pozdějších aktualizací (v elektronické podobě) | ANO | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele