Příloha č. 3

Technická specifikace
„Dodávka komunální techniky pro projekt OPŽP – Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Domanín“

Technická specifikace komunálního čistícího vozidla na úklid silnic

| Základní stroj |
| --- |
| 4 válec, diesel, výkon min. 21 kW baterie 12V min. 60 Ah, plynulý plně hydraulický pojezd |
| permanentní pohon 4x4 uzávěrka diferenciálu hydraulické řízení |
| Dostatečný počet hydraulických vývodů pro připojení veškerého příslušenství – tj. nejméně 7 hydraulických vývodů vpředu (1x dvou činný, |
| 1x dvou činný + pohon hydro motoru min. 15 ltr/min při 200 bar, |
| 1x pohon hydro motoru 45 ltr/min při 200 bar, 1x zpětný beztlaký odtok, |
| 1x vedení přepadového oleje). |  |  |
| Čelní hydro závěs |  |  |
| Dostatečný počet hydraulických vývodů pro připojení veškerého příslušenství – tj. nejméně 5x zadní hydraulické vývody (1x dvou činný, 1x pohon hydro motoru min. 35 ltr/min |
| při 200 bar, 1x zpětný beztlaký odtok, 1x vedení přepadového oleje.) |
| Komfortní bezpečnostní kabina s topením, stěrač, sada předních a sada zadních pracovních světel, majáček a otvírání pravých dveří. |
| Kapacita nádrže min. 30 litrů nafty. |  |  |
| Délka max. 2700 mm Šířka max. 1090 mm Výška max. 2000 mm Vnější poloměr otáčení max. 1800 mm |
| Hmotnost max 3,5 tuny |

| Zametač s odsáváním |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| sběrací nástavba s odsáváním |  |  |  |
| nesená nádrž na nečistoty o objemu min. 500 litrů., nádrž na vodu min. 80 litrů. |  |
| vakuové vysávání poháněné hydromotorem, hydraulické vyklápění do min 135 cm, |  |
| odsávání centrální, včetně min. 4,5 m hadice ručního odsávání |  |
| sada 2x2 talířových košťat |  |  |  |
| šíře zametání nastavitelná 1,10 – 2,10 m s centrálním sběrem s odsáváním |  |
| a horizontálně rotujícím zametacím válcem. |  |  |
| Pohon hydraulikou stroje. |  |  |  |  |
| Sada pro snadné odstavení a nastrojení kontejneru |  |  |  |  |  |