Tabulka Specifikace předmětu plnění

na zakázku s názvem:

„Rozvoj automatizace a digitalizace v podniku Kipo - spol. s.r.o. – část 2 – 3D měřicí přístroj“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“ (pro každou jednotlivou část zakázky samostatně). Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého 3D měřicího přístroje, blíže specifikovaného níže.

| 3D měřicí přístroj |
| --- |
| Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění: | (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Splňuje | Dodavatel nabízí |
| Měřícího rozsah stroje | min. X 2000 Y 4000 Z 1500 | ANO/NE |  |
| Skenovací hlava pro kontinuální skenování | pevná | ANO/NE |  |
| Maximální délka doteku | min. 800 mm | ANO/NE |  |
| Zaručená přesnost | min. 4,5+8L/1000 (m L je měřená délka v mm | ANO/NE |  |
| Absolutní odměřovací pravítka | Bez nutnosti najetí nulového bodu stroje | ANO/NE |  |
| Výměnný systém pro automatickou výměnu doteků(součást dodávky 3D stroje) | min. 6 pozic | ANO/NE |  |
| Min. 6 talířků a základní sada doteků+ 2 ks doteku max. použitelné délky (součást 3D stroje) | ANO | ANO/NE |  |
| Integrovaná teplotní kompenzace | ANO | ANO/NE |  |
| Ovládací software a návody k obsluze | Český jazyk | ANO/NE |  |
| Software pro práci s CAD modelem vč. formátů SAT, STEP, Solid works (součást dodávky 3D stroje) | ANO | ANO/NE |  |
| Software funkce pro online sledování stroje vč. historie využití stroje (součást 3D stroje) | ANO | ANO/NE |  |
| Zaškolení | Min. 3 pracovníci + 5 pracovních dní | ANO/NE |  |
| Doprava a pojištění do provozovny KIPO- spol. s r.o. v Čebíně – v základní ceně 3D stroje | ANO | ANO/NE |  |
| Instalace a vstupní akreditovaná kalibrace – v základní ceně 3D stroje | ANO | ANO/NE |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

_________________________________

Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele