SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Alois Kawulok“

| LINKA PRO ODSUN ŘEZIVA OD KMENOVÉ PÁSOVÉ PILY |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Parametry odsunovaném materiálu: fošny, prkna tl. 20- 80mm, dl. 2-7,0m hranoly max. 250X250mm, dl. 2-4,5m | Ano |  |
| Sekce (1) - válečkový dopravník za kmenovou pásovou pilou, délky 9m. 2 hydraulicky sklápěná ramena pro přidržení řezaného hranolu, hydraulicky sklápěný doraz, 5 řetězů pro shoz řeziva „vlevo“. | Válečky pr. 190 x 1200mm |  |
|  | Pohon dopravníku - 3kW |  |
|  | Pohon shozu – 1,5kW |  |
| Sekce (2) – řetězový příčný dopravník pro odložení a následné naložení řeziva na vozík pásové pily. 5 hydraulicky zvedaných ramen – délky 3,5m | Pohon dopravníku – 3 kW |  |
|  | Řetěz dopravníku 24B-1 (1½“) |  |
| Sekce (3) - válečkový dopravník délky 12,7m. 2ks hydraulicky sklápěných dorazů, 5+5 řetězů pro shoz řeziva „vlevo - vpravo“. | Válečky pr. 160 x 1200mm |  |
|  | Pohon dopravníku - 4kW |  |
|  | Pohon shozu – 1,75kW |  |
|  | Pohon shozu – 1,5kW |  |
| Sekce (4) - válečkový dopravník délky 4,5m. Pevný koncový doraz, 4 řetězy pro shoz řeziva „vlevo – vpravo“. | Válečky pr. 160 x 1200mm |  |
|  | Pohon dopravníku - 2,2kW |  |
|  | Pohon shozu – 1,5kW |  |
| Sekce (5) – Skládka řeziva (6m) pod sekci (2) se skluzem a hydraulicky ovládanými zarážkami pro zpomaleni pádu řeziva, konstrukce k podlaze, 5 ramen dl. 4m. | Ano |  |
| Sekce (6) – Skládka řeziva (7m) vlevo od sekce (3) se skluzem a hydraulicky ovládanými zarážkami pro zpomaleni pádu řeziva, konstrukce k podlaze, 5 ramen dl. 4m. | Ano |  |
| Sekce (7) – Skládka řeziva (5m) vlevo od sekce (3) se skluzem a hydraulicky ovládanými zarážkami pro zpomaleni pádu řeziva, konstrukce k podlaze, 5 ramen dl. 4m. | Ano |  |
| Sekce (8) – Skládka řeziva (4m) vlevo od sekce (4) se skluzem a hydraulicky ovládanými zarážkami pro zpomaleni pádu řeziva, konstrukce k podlaze, 4 ramena dl. 4m. | Ano |  |
| Sekce (9) – Skluz pro skládka řeziva (5,5m) vpravo od sekce (3) s hydraulicky ovládanými zarážkami pro zpomaleni pádu řeziva, konstrukce k podlaze, 5 ramen dl. 3m. | Ano |  |
| Sekce (10) – Skluz pro skládka řeziva (5m) vpravo od sekce (3) s hydraulicky ovládanými zarážkami pro zpomaleni pádu řeziva, konstrukce k podlaze, 5 ramen dl. 3m. | Ano |  |
| Sekce (11) – Skluz pro skládka řeziva (4m) vpravo od sekce (4) s hydraulicky ovládanými zarážkami pro zpomaleni pádu řeziva, konstrukce k podlaze, 4 ramena dl. 3m. | Ano |  |
| Rozvodná skříň s krytím IP55, plynulé rozběhy a doběhy válečkových dopravníků pomoci frekvenčních měničů. | Ano |  |
| Hydraulický agregát s pístovým čerpadlem s proměnlivým výtlakem, ohřev oleje pro zimní provoz. | Ano |  |
| Řídicí systém dopravníků s automatickou správou místa určení řezaných produktů a přímým dialogem s řídicím systémem pily. | Ano |  |