Specifikace předmětu plnění

„Pořízení technologií v oblasti využití druhotných surovin ve společnosti KOSTKA stav s.r.o. – Část 1. – Mobilní Čelisťový drtič“

| Mobilní čelisťový drtič |
| --- |
| Obchodní název účastníkem nabízeného plnění: | (Účastník doplnění název nabízeného stroje) |
| Zadání | Zadavatel požaduje | Splňuje | Účastník nabízí |
| Hmotnost stroje | Max. 35 t | ANO / NE |  |
| Otáčky drtiče | Min. 300 ot/min | ANO / NE |  |
| Diesel motor | Min. 160 kW | ANO / NE |  |
| Diesel-hydraulický pohon stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Nádrž | Min. 650 l | ANO / NE |  |
| Vstupní otvor drtiče | Min. 1000 x 650 mm | ANO / NE |  |
| Násypka - objem | Min. 5 m3 | ANO / NE |  |
| Násypka – bočnice sklápěcí – hydraulicky | ANO | ANO / NE |  |
| Násypka vyložená hardoxem | ANO | ANO / NE |  |
| Vibrační podavač – ovládání automaticky hladinovým čidlem v drtiči | ANO | ANO / NE |  |
| Boční dopravník - hydraulicky sklopný | ANO | ANO / NE |  |
| Boční dopravník - se senzorem rychlosti | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič s mříží nad drtičem | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič s hydraulicky nastavitelnou štěrbinou | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič s nastavitelnou rychlostí | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič se zpětným chodem | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič s rozjezdem i při plném zatížení | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič s ohýbačem kovu | ANO | ANO / NE |  |
| Drtič s automatickým mazáním | ANO | ANO / NE |  |
| Bezpečnostní stop lanka | ANO | ANO / NE |  |
| Hlavní dopravník produktu s výsypnou výškou | Min. 3,4 m | ANO / NE |  |
| Hlavní dopravník produktu se senzorem rychlosti | ANO | ANO / NE |  |
| Hlavní dopravník produktu hydraulicky nastavitelný od magnetu | ANO | ANO / NE |  |
| Hlavní dopravník produktu – plachtové zakrytování | ANO | ANO / NE |  |
| Hlavní dopravník produktu hydraulicky sklopný pod drtičem | ANO | ANO / NE |  |
| Magnetický separátor na hlavním pásu produktu | ANO | ANO / NE |  |
| Zkrápění produktu – na konci pásu | ANO | ANO / NE |  |
| Zkrápění produktu – čerpadlo na vodu | ANO | ANO / NE |  |
| Dálkové ovládání pojezdu a štěrbiny | ANO | ANO / NE |  |
| Dálkové ovládání náklonu hlavního dopravníku | ANO | ANO / NE |  |
| Chladič motoru – ventilátor – zpětný chod | ANO | ANO / NE |  |
| Čerpání PHM – zabudované | ANO | ANO / NE |  |
| Pracovní osvětlení stroje | ANO | ANO / NE |  |
| Vzdálený přenos dat automaticky Telematika | ANO | ANO / NE |  |
| Pásová váha | ANO | ANO / NE |  |
| Čelisti drtiče – obsah manganu | Min. 18 % | ANO / NE |  |
| Pracovní plošina u drtiče z obou stran | ANO | ANO / NE |  |
| Pojezdové pásy šíře | Min. 400 mm | ANO / NE |  |
| Řízení stroje počítačem s funkcí automatického startu | ANO | ANO / NE |  |
| Manuál k obsluze v českém jazyce | ANO | ANO / NE |  |