SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

v rámci výběrového řízení s názvem:

„Digitální transformace v podniku Alois Kawulok – Pásová pila“

| Pásová pila |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: | ……… (doplní účastník) |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Průchodnost profilu pily | Min.110x120cm |  |
| Výkon motoru pily | Min. 22kW |  |
| Pilový pás | Min. 6000X100x1,1 |  |
| Řezná délka | Min. 12m |  |
| Multifunkční joystick pro ovládání posuvu, zdvihu | Ano |  |
| Hydraulický agregát | Min. 2,2kW |  |
| Hydraulicky řízená svislá zarážka pro navalování kulatiny | Min. 6ks |  |
| Hydraulický obraceč kmene | Min. 2ks |  |
| Řetězový obraceč kmene | Min. 2ks |  |
| Zvedák kmene na pracovní plochu | Min. 4 ramena |  |
| Upínací háky – výškově stavitelné | Min. 5ks |  |
| Válec pro posun kmene v ose pily | Min. 2ks |  |
| Předřezávací pila | Ano |  |
| Ramena pro odsun výřezu do boku, včetně rolničkové lišty vedle pracovní plochy pily | Min. 4ks |  |
| Zařízení pro nástřik vody do řezu (nádrž, tryska) | Ano |  |
| Hydraulicky přestavitelné vodítko pásu | Ano |  |
| Mazání pásu | Min. 4 místa |  |
| Kola pásové pily oboustranně osazená, s hydraulickým napínáním | Ano |  |
| Hydraulický agregát na pilovém rámu pro ovládání předřezu, vodítka, napínání pásu | Ano |  |
| Šikmá geometrie pilového rámu pro plynulejší řez | Ano |  |
| SPS řízení naměřování s Touchscreen panelem | Ano |  |