SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

„Procesní a produktová inovace ve společnosti VODÁK sport, s.r.o. – část 2 – Řezací stroj včetně skeneru“

| ŘEZACÍ STROJ VČETNĚ SKENERU |
| --- |
| Obchodní název nabízeného plnění: |
| Požadovaný parametr | Požadovaná hodnota | Hodnota dle nabídky účastníka |
| Parametry, které jsou hodnoceny v rámci hodnotících kritérií: |
| Pracovní plocha šíře 2100 mm | Ano |  |
| Pracovní plocha délky 5500 mm | Ano |  |
| Přisávání materiálu pomocí vakuové fixace rozdělené minimálně do 24 zón | Ano |  |
| Převod v osách X a Y pomocí hřebenového soukolí | Ano |  |
| Rychlost řezu 1,5 m/s | Ano |  |
| Posun materiálu pomocí posuvného pásu | Ano |  |
| Podavač rolových materiálů s 5 pozicemi | Ano |  |
| 2 jednotky pro automatickou inicializaci hloubky řezu na obou stranách stolu | Ano |  |
| Kamera pro snímání ořezových značek a detekci materiálu | Ano |  |
| Čtečka čárových kódů | Ano |  |
| Zdvih ramene s pracovními pozicemi pro řezací (frézovací) moduly 45 mm | Ano |  |
| 3 pracovní pozice pro řezací (frézovací) moduly | Ano |  |
| 2 řezací moduly pro upnutí nástrojů | Ano |  |
| Univerzální řezací nástroj, bigovací nástroj, kreslicí nástroj, nástroj oscilačního řezu o síle minimálně 150 W, nástroj rotačního kolečka, nástroj úhlového řezání, nástroj pro násek samolepicích materiálů | Ano |  |
| Frézovací modul minimálně o síle 1,8 kW s 60000 rpm včetně chlazení vzduchem a vodou | Ano |  |
| Vysavač na odsávání odštěpků | Ano |  |
| Automatický výměník frézovacích bitů s 9 pozicemi s automatickým čištěním | Ano |  |
| Knihovna materiálů nabízející ideální řezné podmínky nejčastějších materiálů | Ano |  |
| PC sestava | Ano |  |
| Pracovní pult s odkládacím prostorem pro nástroje | Ano |  |
| Frézovací podložka | Ano |  |
| 10 ks nožů ke každému nástroji | Ano |  |
| Ovládací software včetně nesting plug-in automatického vnoření řezacích dat pro eliminaci odpadu | Ano |  |
| Gravírování | Ano |  |
| Illustrator plug-in – generování ořezových značek v grafickém SW | Ano |  |
| Skenovací jednotka pro skenování materiálů v rozměru minimálně 1,2 x 2,4 m | Ano |  |
| Záruční doba minimálně 2 roky | Ano |  |
| Doprava stroje se složením z vozu a manipulací na místo instalace | Ano |  |

Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne

…………..………………………….

(Jméno, Příjmení, Podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)